Załącznik Nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dotyczy: „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej branży elektrycznej  (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) w zakresie wymiany instalacji elektrycznej budynku Zakładu Chemii Organicznej UMCS przy ul. Glinianej 33 w Lublinie”.

Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Osoby prowadzące:

- mgr inż. Adam Kargul	– branża elektryczna tel. 81 537-53-10

- mgr inż. Emil Nalewajek	- branża budowlana tel. 81 537-51-24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej branży elektrycznej (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) w zakresie wymiany instalacji elektrycznej budynku Zakładu Chemii Organicznej UMCS przy ul. Glinianej 33 w Lublinie.

Dokumentacja winna być wykonana w formie „papierowej” i elektronicznej zgodnie z zapisem pkt. I-7 Wymagań ogólnych dotyczących formy prac projektowych.

Zakres obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysów i przedmiarów robót.

- sporządzenie projektu budowlanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U.       z 2020r. poz. 1609 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, który będzie zawierał:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detale wraz z dokładnym opisem.

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót dla wszystkich branż na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym):

- w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót;

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem opracowania;

- sporządzenie projektu wykonawczego zawierającego rozwiązania projektowe uzupełniające i uszczegóławiające projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych;

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- uzyskanie niezbędnych warunków zabudowy/ decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego (o ile będzie wymagane);

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień m.in. w zakresie ppoż., wymagań sanitarnych oraz sanepid od rzeczoznawców, bhp od rzeczoznawców a także postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP, Miejskiego Konserwatora Zabytków (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, o ile będzie wymagane, bądź zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych;

- Wykonawca zobowiązany jest do etapowania inwestycji lub wydzielenia części robót wg ustaleń z Zamawiającym (w zakresie podziału kosztorysów i przedmiarów);

- uzyskanie niezbędnych warunków technicznych uzgodnień z dostawcami mediów lub ich aktualizacja.

- Nadzór autorski nad realizacją zamierzenia.

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe z Zamawiającym.

Dane dotyczące obiektu:

Przedmiotowy budynek Zakładu Chemii Organicznej znajduje się na działce o numerze 10/6. Znajduje się pomiędzy ulicą Glinianą oraz ulicą Sowińskiego..

Dane podstawowe:

- Kubatura budynku 23 490 m3,

- Powierzchnia zabudowy 1 755 m2,

- Powierzchnia użytkowa 4 547,4m2,

Budynek  A posiada 2 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe. Na kondygnacji 0 i I znajdują się laboratoria, pomieszczenia socjalne, toalet. Na poddaszu znajduje się wentylatorownia. Budynek posiada również 1 kondygnację podziemną, gdzie znajdują się wentylatorownia i magazyny. Łącznik 2 kondygnacyjny, bez kondygnacji podziemnych. Natomiast część B posiada 5 kondygnacji nadziemnych i poddasze użytkowe (w tym tzw. piwnice wysokie i niskie, po części odsłonięte na całej wysokości kondygnacji, z wyjściami na zewnątrz) oraz wentylatorownie, na ostatniej kondygnacji (poddasze). W trzech kondygnacjach nadziemnych budynku B znajdują się pomieszczenia biurowe, laboratoria i toalety, natomiast w kondygnacjach niższych pomieszczenia techniczne oraz magazyny, wentylatorownie. Cały budynek posiada 2 wejścia główne (część A i B), 4 wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych oraz 1 wyjście z tzw. piwnic niskich.

Zestawienie powierzchni

PIWNICE NISKIE

Budynek B

002	rozdzielnia				16 m²

003	węzeł cieplny				42 m²

004	magazyn				8 m²

005	magazyn				8,5 m²

006	magazyn				16,1 m²

007	magazyn				70 m²

008	wentylatorownia				112 m²

przestrzeń techniczna			58,3 m²

przestrzeń techniczna			28 m²

korytarz					17 m²

klatka schodowa				7 m²

Razem					382,9 m²

PIWNICE WYSOKIE

Budynek A

020	wentylatorownia				270 m²

021	magazyn				15 m²

022	wentylatorownia				31 m²

023	magazyn				108 m²

024	korytarz					11,4 m²

025	magazyn				266,3 m²

026	przestrzeń techniczna			7 m²

pomieszczenie				92 m²

klatka schodowa				17 m²

klatka schodowa				10,1 m²

Razem					827,8 m²

Budynek B

00	magazyn				73,1 m²

01	magazyn				40 m²

02	magazyn				40 m²

03	magazyn				55,4 m²

04	pomieszczenie				16,4 m²

05	pokój termostatyczny			17 m²

06	pokój laboranta				17 m²

07	warsztat szklarski				17 m²

08	ciemnia					16 m²

011	warsztat mechaniczny			16,3 m²

012	rada samorządu				17 m²

013	pomieszczenie				23,1 m²

014	magazyn				10 m²

016	pomieszczenie destylarek			18,1 m²

017	wentylacja nawiewna			95,1 m²

018	magazyn				18 m²

018	pomieszczenie				25 m²

019	pomieszczenie				21 m²

020	maszynownia windy			3 m²

magazyn				6m²

korytarz					70,8 m²

korytarz					5,7 m²

klatka schodowa				25,2 m²

klatka schodowa 				16,2 m²

Razem					662,4 m²

PARTER

Budynek B

- pomieszczenie sprzątaczek		12 m²

2		gabinet					26 m²

2A		pomieszczenie pomocnicze		7 m²

3		gabinet					17 m²

4		gabinet					17 m²

6		laboratorium				34 m²

7		laboratorium				34 m²

8		laboratorium				33 m²

10		laboratorium				33,4 m²

12		laboratorium				34 m²

13		laboratorium				34 m²

14		laboratorium				17 m²

15		gabinet					17 m²

16		przedsionek toalety damskiej		7,1 m²

17		toaleta damska				9,1 m²

18		przedsionek toalety męskiej		10,2 m

19		toaleta męska				6 m²

20		laboratorium				16,4 m²

21		gabinet					16,5 m²

22		laboratorium				16 m²

23		pomieszczenie biurowe			16 m²

24		laboratorium				16,4 m²

25		pomieszczenie				16,4 m²

26		laboratorium				17 m²

27		toaleta dla osób niepełnosprawnych	4,3 m²

korytarz					77 m²

hall wejściowy				39,4 m²

korytarz					30,5 m²

korytarz					17,2 m²

klatka schodowa				17,4 m²

klatka schodowa				24 m²

Razem					672,3 m²

Łącznik

laboratorium				21 m²

korytarz					22 m²

Razem					43 m²

Budynek A

30C	pokój socjalny				36 m²

30		laboratorium				74 m²

31A	przedsionek toalety damskiej			9,6 m²

31B	toaleta damska				8,2 m²

32A	przedsionek toalety męskiej		7 m²

32B	toaleta męska				11 m²

32	laboratorium				18 m²

35	magazyn szkła				18 m²

36	laboratorium				74 m²

39 	sala wykładowa				111 m²

41	laboratorium				17,5 m²

42 	laboratorium				18 m²

43	portiernia, szatnia			22 m²

44	laboratorium				130 m²

korytarz					42 m²

hall główny				50,1 m²

korytarz					73 m²

klatka schodowa				18,4 m²

klatka schodowa				18,5 m²

Razem					756,3 m²

PIĘTRO I

Budynek A

50	gabinet					35,1 m²

51	gabinet					18 m²

52 	gabinet					18 m²

53	laboratorium				37 m²

54	pracownia chromatograficzna		36 m²

55A	przedsionek toalety damskiej		9,6 m²

55B	toaleta damska				8,2 m²

55C	przedsionek toalety męskiej		7 m²

55D	toaleta męska				11 m²

56	gabinet					18 m²

57	laboratorium				37 m²

58 	laboratorium				37 m²

59	laboratorium				37 m²

60	gabinet					18 m²

61	laboratorium				37 m²

62	laboratorium				37 m²

63	laboratorium				37 m²

64	gabinet					18 m²

65	gabinet					18 m²

66	laboratorium				37 m²

141	laboratorium				37 m²

141A	laboratorium				18 m²

141B	pracownia spektometrii			18 m²

141C	pokój socjalny				36 m²

korytarz					43 m²

korytarz					18,2 m²

korytarz					72,5 m²

klatka schodowa				19 m²

klatka schodowa				19 m²

Razem					791,6 m²

Łącznik

korytarz					49 m²

Razem					49 m²

Budynek B

101	sala seminaryjna				27 m²

102	laboratorium				33 m²

103	laboratorium				34 m²

104	laboratorium				34 m²

105	laboratorium				34 m²

106	laboratorium				33 m²

108	laboratorium				33,4 m²

110	laboratorium				85,2 m²

111	pomieszczenie				17 m²

112	przedsionek toalety damskiej		7,1 m²

113	toaleta damska				9,1 m²

114	przedsionek toalety męskiej		8 m²

115	toaleta męska				6 m²

116 	laboratorium				16 m²

117	gabinet					16,4 m²

118	laboratorium				16 m²

121	pokój kierownika				33 m²

122	laboratorium				17 m²

123	sekretariat				17 m²

124	toaleta dla osób 	niepełnosprawnych	4,3 m²

korytarz						75,1 m²

korytarz						21,1 m²

korytarz						30,4 m²

korytarz						17,2 m²

klatka schodowa					17,4 m²

klatka schodowa					18 m²

Razem						659,7 m²

PIĘTRO II

Budynek  A

wentylatornia				270 m²

pomieszczenia				9 m²

klatka schodowa				18 m²

Razem					297 m²

Budynek B

201	sala seminaryjna				27 m

202	pokój pracowników			16 m

203	pokój wagowy				16,4 m

204	pracownia analityczna			34 m

205	sala komputerowa			34 m

206	sala komputerowa			34 m

207	pokój pracowników			16 m

208	biblioteka				85 m

209	biblioteka				16,5 m

210	pracownia komputerowa			34 m

211A	przedsionek toalety damskiej		7,1 m

211B	toaleta damska				9,1 m

211C	przedsionek toalety męskiej		10,2

211D	toaleta męska				6 m

212	serwerownia				33 m

213 	serwerownia				16,4 m

214	pokój pracowników			16 m

216	pokój pracowników			32 m

217	pokój komputerowy			34 m

218	toaleta dla osób

niepełnosprawnych			4,3 m

korytarz					73,1 m

korytarz					21,1 m

korytarz					8 m

korytarz					29,4 m

klatka schodowa				17,4 m

klatka schodowa				18 m

Razem					648 m²

PIĘTRO III

Budynek B

wentylatornia				159 m²

pomieszczenie				19 m²

klatka schodowa				16 m²

Razem					194 m²

Wymagania dotyczące zakresu prac projektowych.

W zakresie prac projektowych należy uwzględnić:

  - niezbędny zakres robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej 230/400 V budynku to jest:

- wymianą wewnętrznych linii zasilających,

- wymianą rozdzielnic piętrowych oraz rozdzielnic pomieszczeń budynku,

- wymianą instalacji gniazdowych 230/400 V budynku,

- wymianą instalacji zasilającej urządzenia sieci komputerowej.

- Wymianą instalacji oświetleniowej na instalacje w technologii LED,

- opomiarowanie kluczowych odbiorników energii (np. centrale klimatyzacyjne, serwerownia itp.),

- opomiarowanie pomieszczeń komercyjnych,

- opomiarowanie pomieszczeń wybranych (wskazanych) przez użytkownika,

  - wykonanie naprawy okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem prac projektowych.

Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do uzgodnienia i uzyskać akceptację Zamawiającego dla sporządzonej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia, również pod względem jej zgodności z koncepcją uniwersalnego projektowania i powszechnej dostępności oraz zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym w zakresie dostępności i równości szans dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla kobiet i mężczyzn.

Projektowane rozwiązania muszą wskazywać zakresy prac przewidzianych do realizacji oraz zawierać rozwiązania technologiczne i materiałowe zapewniające trwałe i bezusterkowe funkcjonowanie.

Wszystkie rozwiązania muszą być konsultowane z Zamawiającym i przez niego akceptowane oraz uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FORMY PRAC PROJEKTOWYCH.

- W zakresie prac związanych z dokumentacją techniczną dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej budynku Zakładu Chemii Organicznej UMCS przy ul. Glinianej 33 w Lublinie należy uwzględnić:

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.

- Zamawiający wymaga dokonania podziału kosztorysów na części uwzgledniające etapowanie robót wg ustaleń z Zamawiającym.

- Projekt wykonawczy (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne, które będą podstawą do przeprowadzenia procedury przetargowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót remontowych zgodnie z przedstawionym opracowaniem.

- W opracowywanej dokumentacji projektowej nie należy używać nazw własnych przewidywanych do stosowania materiałów i urządzeń technicznych, definiując je jedynie poprzez ich parametry techniczne.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r .poz. 2351 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.Nr 47 poz. 401 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169, poz.1650 t.j. ze zm.).

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.)

- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 poz. 1117 ze zm.).

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 poz. 710 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytków wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz.U. z 2021r. poz. 81 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

- Ustawa z dnia 29 maja 2020r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

- Standardy UMCS do projektowania dla osób niepełnosprawnych,

- Inne przedmiotowe obowiązujące.

- Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- Wersje papierowe:

  - projekt budowlany techniczny i wykonawczy - 3 egz.,

  - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót – po 2 egz., w wersji papierowej,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – 3 egz.,

- Wersje elektroniczne (2 egz. na płytach):

- projekt budowlany techniczny i wykonawczy w wersji elektronicznej – (część opisowa powinna być dostarczona w formacie *.doc., schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików PDF i *.dwg.,

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót – po 2 egz., w formacie elektronicznym *.ath (Norma Pro),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji elektronicznej (pliki edytowane w formacie *.doc Microsoft Office oraz pliki nieedytowane w formacie PDF)– 2 egz.

w przypadku zastosowania innego formatu plików (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją,

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu opisanego w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Opracował mgr inż. Adam Kargul