Oznaczenie sprawy: PU/59-2022/DZP-a				                                         Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  kart graficznych – 25 szt.

Oferowany sprzęt/produkt/towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdej z kart graficznych winien być osiągnięty na dzień upublicznienia Zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia upublicznienia Zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili upublicznienia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po upublicznieniu Zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Karty graficzne o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Karty graficzne | - Dedykowane, wyposażone w minimum 4 GB pamięci własnej, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 7800 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks wg kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - niski profil - wymiary: długość nie więcej niż 167 mm, szerokość nie więcej niż 69 mm, wysokość nie więcej niż 39 mm - minimum 3 złącza cyfrowe w tym minimum 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - 1 x DVI |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |