Urządzenie wielofunkcyjne  Nr 1  - 9 szt.

Brother DCP-L2640DN				                                         Cena brutto: 707,25 zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
|  | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
|  | Rozdzielczość druku (rzeczywista) | 600 x 600 dpi |
|  | Nominalna prędkość druku A4 w czerni | 30 str./ minutę |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 10 sekund |
|  | Druk dwustronny | Automatyczny |
|  | Normatywny cykl pracy | 15 000 stron/miesiąc |
|  | Maksymalny format zadruku | A4 |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 X 600 dpi |
|  | Pojemność podajnika papieru | 250 arkuszy |
|  | Gramatura papieru | Minimum od 60 do 105 g/m2 |
|  | Zainstalowana pamięć | 128 MB |
|  | Złącza i komunikacja | USB 2.0 |
|  | Skanowanie | Skanowanie do komputera podłączonego przez USB |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów | 40 arkuszy |
|  | Kabel połączeniowy | Kabel USB 2.0 dł.3 m |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Minimum Windows 10 i wyższe w wersjach dla systemów x86 i x64 (sterowniki PL na nośniku CD lub USB) oraz Linux |
|  | Obsługa standardów | PCL6, PostScript 3 lub ich emulacja |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowane urządzenie ma w standardzie toner startowy pozwalający wydrukować minimum 1000 stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis na czas gwarancji. - Bezpłatne ewentualne przeglądy okresowe (gwarancyjne) , jeżeli są takie wymagane dla zachowania gwarancji |

Szczegółowe informacje dostępne na stronie producenta

Urządzenie wielofunkcyjne Nr 2  – 10 szt.

HP LaserJet Pro MFP 4102dw	  		                                           Cena brutto: 1 425,57zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| 3 | Rozdzielczość druku (rzeczywista) | 1200 x 1200 dpi |
| 4 | Nominalna prędkość druku A4 w czerni | Minimum 40 str./min. |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 8,8 sekund |
| 6 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 7 | Normatywny cykl pracy | 80 000 stron A4/ miesiąc |
| 8 | Pojemność podajnika papieru | 250 arkuszy |
| 9 | Gramatura papieru | W zakresie: 60 – 200 g/m2 |
| 10 | Zainstalowana pamięć | 512 MB |
| 11 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 12 | Kopiowanie | 600 x 600 dpi |
| 13 | Złącza i komunikacja | USB 2.0, Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Wbudowana karta Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 14 | Skanowanie | Rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi Minimum do e-mail oraz pamięci USB Skanowanie dwustronne automatyczne jednoprzebiegowe |
| 15 | Automatyczny podajnik dokumentów | 50 arkuszy |
| 16 | Kabel połączeniowy | Kabel USB 2.0 o długości 3 m Kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości 3 m |
| 17 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 i wyższe w wersjach dla systemów x86 i x64 (sterowniki PL na nośniku CD lub USB) oraz Linux |
| 18 | Obsługa standardów | PLC 6, PostScript 3 |
| 19 | Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy |
| 20 | Dodatkowe wymagania | Możliwość konfiguracji innego niż 25 portu SMTP serwera e-mail |
| 21 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowane urządzenie ma w standardzie toner startowy pozwalający wydrukować minimum 2 900 stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną |
| 22 | Gwarancja | 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |
| 23 | Serwis | - Bezpłatny serwis na czas gwarancji - Bezpłatne ewentualne przeglądy okresowe (gwarancyjne), jeżeli są takie wymagane dla zachowania gwarancji |

Szczegółowe informacje dostępne na stronie producenta

Urządzenie wielofunkcyjne Nr 4  – 7 szt.

Canon i-Sensys MF752Cdw 	  		                                                       Cena brutto: 2 496,90zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa, kolorowa |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| 3 | Rozdzielczość druku (rzeczywista) | 600 x 600 dpi |
| 4 | Nominalna prędkość druku A4 w czerni/kolorze | Minimum 33 str./min. |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 7,1 sekundy |
| 6 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 7 | Normatywny cykl pracy | 50 000 stron A4/ miesiąc |
| 8 | Pojemność podajnika papieru | 250 arkuszy |
| 9 | Gramatura papieru | W zakresie: 60 – 200 g/m2 |
| 10 | Zainstalowana pamięć | 1024 MB |
| 11 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 12 | Kopiowanie | Rozdzielczość 600 x 600 dpi |
| 13 | Złącza i komunikacja | USB 2.0, Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Wbudowana karta Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 14 | Szybkość skanowania A4 | - Czerń i biel: 80 obrazów/min. - Kolor: 80 obrazów/min. |
| 15 | Skanowanie | Minimum do e-mail oraz pamięci USB |
| 16 | Automatyczny podajnik dokumentów | 50 arkuszy |
| 17 | Kabel połączeniowy | Kabel USB 2.0 o długości 3 m Kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości 3 m |
| 18 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 i wyższe w wersjach dla systemów x86 i x64 (sterowniki PL na nośniku CD lub USB) oraz Linux |
| 19 | Obsługa standardów | PLC 6 |
| 20 | Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy |
| 21 | Dodatkowe wymagania | Możliwość konfiguracji innego niż 25 portu SMTP serwera e-mail |
| 22 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowane urządzenie ma w standardzie toner startowy pozwalający wydrukować minimum 1 200 stron A4 w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy), 2000 stron A4 w czerni, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną |
| 23 | Dodatkowe materiały eksploatacyjne | Dodatkowy toner Canon CRG069H na 7600 stron A4 w czerni zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną |
| 24 | Gwarancja | 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |
| 25 | Serwis | - Bezpłatny serwis na czas gwarancji - Bezpłatne ewentualne przeglądy okresowe (gwarancyjne), jeżeli są takie wymagane dla zachowania gwarancji |

Szczegółowe informacje dostępne na stronie producenta